# Напоминаем о  мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных приборов

Уважаемые жители Чердаклинского района!  Ежегодно с наступлением холодного времени года и началом отопительного сезона увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Основными причинами все чаще становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

В целях профилактики пожаров на объектах защиты обращаем Ваше внимание на основные правила при устройстве и эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов:

— печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. Разделка отопительной печи должна быть не менее 38 см с дополнительной изоляцией асбестом или 50 см. без изоляции;

— у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей прибитый к деревянному полу предтопочный лист размером не менее 50х70 см;

— необходимо регулярно производить очистку дымоходов от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в три месяца).

— зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

— дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться внутри печи, чтобы дверцы топки надежно закрывались.

Кроме этого не забывайте правила эксплуатации печного отопления, при котором запрещается:

— хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;

— применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);

— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

— располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы.

— допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два — три раза в день и не более чем по полтора часа.

— не оставляйте топящуюся печь без присмотра даже ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!

При эксплуатации электронагревательных приборов перед использованием электронагревателей внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации. Помните, что у каждого прибора есть свой срок работы. Использование оборудования свыше установленного срока небезопасно.

— систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

— следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

— используйте приборы, изготовленные только промышленным способом. Ни при каких обстоятельствах не эксплуатируйте повреждённые, самодельные или изготовленные «кустарным» способом электрообогреватели.

— следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновременно нескольких мощных потребителей энергии.

— убедитесь, что штекер вставляется в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

— не оставляйте электрообогреватели на ночь включёнными, не используйте их для сушки вещей.

— не оставляйте электрообогреватели включёнными, когда уходите из дома. Не позволяйте детям играть с такими устройствами.

— устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор расстоянии.

— не используйте обогреватель в помещении, где хранятся лакокрасочные материалы, растворители и другие воспламеняющиеся жидкости.

— не накрывайте обогреватель, не сушите на обогревателе вещи, одежду.

— регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
— не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.

— во избежание перегрева не ставьте на провода тяжелые предметы.

— если вы почувствовали запах горелой изоляции или увидели дым, то следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки.

Берегите себя и своих близких!